Erläuterungen zum Erhebungsbogen:

ad 0.1  Kanalisationsunternehmen

Angabe des Verbandes/ der Kläranlage über welche der Indirekteinleiter entsorgt wird.

ad 1.1  Name und Anschrift des Indirekteinleiters

Genauer Firmenwortlaut und Firmensitz

ad 1.2  Standort des Betriebes

Angabe der Adresse des Betriebstandortes (eine Firma kann in einer Gemeinde auch mehrere Standorte haben und ist dann auch pro Standort ein Indirekteinleiter)

ad 1.3  Angabe eines Ansprechpartners, welcher für die Abwasserentsorgung und die Abwicklung der Eigen- und Fremdüberwachung zuständig ist.

ad 1.4  Grundstücksnummer und KG(Katastralgemeinde) vom Standort des Indirekteinleiters(Betrieb) bekanntgeben.

ad 1.5  Branche

Möglichst genaue Angabe der Branche:	z.B.:	Lebensmittelhandel mit Fleischverarbeitung

Tankstelle mit Autowäsche

etc.

ad 1.6  Art des Betriebes

Möglichst genaue Angabe z.B.: Fleischer, Tankstelle, usw.

ad 1.7.  Beginn und Dauer der Einleitung

Beginn wird (außer bei neuen Betrieben) üblicherweise der 12.07.1998 sein.

Die Dauer wird üblicherweise unbefristet sein.

ad. 1.8  Vorlageintervall

Wird vom Kanalisationsunternehmen festgelegt.

ad 1.9  Abwasserrelevante Tätigkeiten

zum Beispiel:	Schlachten

Fleischzerlegung

Reinigen von LKW auf Freiwaschplatz

Reinigen von Kfz in Waschanlage

Betanken von Fahrzeugen

ad 2  Angaben zum Inhaber des Betriebes (Eigentümer)

ad 3.1  Anzahl der Beschäftigten

Durchschnittliche Gesamtanzahl der Beschäftigten an diesem Standort (keine Aufteilung in Arbeiter und Angestellte)

ad 3.2  Arbeitszeiten

ad 3.3  Wasserbezug

Art des Wasserbezuges: öffentliche Wasserversorgung / Eigenversorgung

ad 4  Projektsbeschreibung

ad 5.    Voraussichtliche Baufertigstellung

ad 6.1  Ort der Einleitung

Kurze Beschreibung des Einleitpunktes (Straße, KG KG-Nr. Parzellen-Nr.)

Die anderen Unterlagen (Lageplan, am Besten auf Basis eines Katasterplanes) sollen in Kopie beigelegt werden.

ad 6.2  Zeitpunkt und Zeitdauer der Einleitung

ad 6.3  Herkunftsbereich

Angabe des(r) Herkunftsbereich(e) gemäß Allgemeiner Abwasseremissionsverordnug § 4 und der jeweiligen branchenspezifischen Abwasseremissionsverordnung für jeden Abwasserteilstrom

Zum Beispiel: AEV Fleischverarbeitung, AEV Kfz-Betriebe

ad 6.4  Maßgebliche Abwasserinhaltstoffe

Einen Vorschlag für die zu überwachenden maßgeblichen Abwasserinhaltstoffe durch den Betrieb, falls dieser einen solchen macht, hier eintragen.

Die endgültige Festlegung erfolgt durch das Kanalisationsunternehmen (den beauftragten Ziviltechniker).

ad 6.5  Maximale Abwassermengen

Anzugeben sind die für die Einleitung vorgesehene Abwassermengen sowohl in m³/d als auch in m³/h.

Diese dürfen vom Indirekteinleiter nicht überschritten werden! Hier geringere Mengen anzugeben, als tatsächlich eingeleitet werden führt zu permanenten (strafbaren) Konsensüberschreitungen.

ad 6.6  Innerbetriebliche Maßnahmen

Angabe der vorgesehenen innerbetrieblichen Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung der Einleitung von maßgeblichen Abwasserinhaltstoffen gegebenenfalls in Verbindung mit den Maßnahmen für die Entsorgung von abwasserrelevanten Abfällen.

Innerbetriebliche Maßnahmen:	z.B.:	Kfz-Wäsche   Recyclinganlage für Waschwasser

Schlachtbetrieb   Blutrückhalt

Abfallentsorgung:		z.B.:	Tankstelle   Entsorgungsscheine Altöl sowie Räumgut aus                         Ölabscheidern

Schlachtbetrieb   Entsorgung des Blutes

Zahnarzt   Entsorgungsscheine Amalgam

ad 6.7  Abwasserreinigungsanlagen

Vorgesehene oder bestehende innerbetriebliche Abwasservorreinigung gegebenenfalls für jeden Teilstrom, welcher sich nach §4 AAEV zuordnen lässt.

Zum Beispiel:		Tankstelle   Mineralölabscheider

Schlachtbetrieb, Fleischzerlegung   Fettabscheider

Zahnarzt   Amalgamabscheider

ad 7  Niederschlagswasser

Anzugeben ist die Größe der entwässerten Flächen, welche tatsächlich in den Kanal (Regenwasserkanal oder Mischwasserkanal) eingeleitet werden.

Es ist sowohl die Gesamtfläche, als auch die Teilflächen aufgegliedert nach der Oberflächenbeschaffenheit anzugeben.

Weiters sind die Tätigkeiten, welche auf diesen Flächen durchgeführt werden anzugeben.

Zum Beispiel:	Fahrfläche

Abstellfläche PKW

Lagerfläche für Baumaterial

ad 8  Häufigkeit der Überwachung

Wird vom Kanalisationsunternehmen (beauftragtem Ziviltechniker) festgelegt.

Der Indirekteinleiter kann hier eine von ihm vorgeschlagene Überwachungshäufigkeit angeben.

ad 10  Bezeichnung und Ort der Messstelle

ad 10.1. Bezeichnung der Behandlungsanlage

Art und Beschreibung (Type) der Behandlungsanlage mit Einbaudatum

Weitere Unterlagen

Alle in der IEV verlangten planlichen Unterlagen sowie sonstige Unterlagen, welche zur Beurteilung notwendig sind, sind in Kopie der Mitteilung beizulegen:

- Vereinbarung gemäß § 32 b Wasserrechtsgesetz

- Lageplan der innerbetrieblichen Abwasserbeseitigungsanlage mit Angabe der Katastralgemeinde, der Grundstücksnummer und einer genauen Bezeichnung der Einleitstelle

- Plan oder Typenblatt der Abwasserreinigungsanlage

- Technische Beschreibung und Bemessung der Abwasserreinigungsanlage (Technischer Bericht)

- Wasserrechtsbescheide

- Gewerberechtsbescheide

- Ergebnisse bisheriger Abwasseruntersuchungen

- Entsorgungsscheine

- Wartungsverträge mit befugten Unternehmen

Die beigelegten Unterlagen sind im Mitteilungsblatt anzuführen und entsprechend zu kennzeichnen.